Линия розлива питьевой воды в бутыли 19л на базе моноблока QGF-100

Технические характеристики:

1. Полуавтоматический декапера BS-1:

| Расчётная производительность, БВЧ | 100-250 |
| --- | --- |
| Расчётное время обработки одной бутылки, сек. | 20-40 |
| Количество съёмных головок пробки, шт. | 1 |
| Количество моющих щёток, шт. | 8 |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Рабочее давление пневматики, МПа | 0,6-0,8 |
| Расход воздуха, м3/мин. | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 850 Х 750 Х 1200 |
| Масса, кг | 180 |

Примечание: Производительность и время цикла мойки указано теоретическое, фактическое зависит от степени загрязнённости тары и скорости работы оператора.

2. Моноблок QGF-100:

| Производительность, БВЧ | не более 100 |
| --- | --- |
| Количество рабочих головок, шт. Участок мойки Розлив Укупор | 8 1 1 |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
| Рабочее давление пневматики, МПа | 0,6-0,8 |
| Расход воздуха, м3/мин. | 0,4 |
| Расход воды на мойку, т/час | 0,5 |
| Дебет розлива, т/час | 2,0 |
| Габаритные размеры, мм | 2800 Х 660 Х 1600 |
| Масса, кг | 500 |

3. Инспекция DL:

| Электропитание, В (Гц) | 220 (50) |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,08 |
| Габаритные размеры, мм | 600 Х 200 Х 350 |
| Масса, кг | 20 |

4. Термоусадочная машина для полимерного колпачка ZSM:

| Тип подогрева | Паровой |
| --- | --- |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм Парогенератор Усадочная камера | 450 Х 450 Х 1300 400 Х 150 Х 350 |
| Масса, кг | 120 |

5. Система транспортёров:

| Габаритные размеры, мм | 4000 Х 300 Х 480 |
| --- | --- |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,37 |

Примечание: Материал изготовления ленты: Строительный пластик ABS – акрилонитрил-бутадиен-стирол. Тип термопластичного полимера. Обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к царапинам и ударам.

Телефон: (4232) 31-40-37, 46-96-95, 46-96-59;

Факс-автомат: (4232) 31-90-11;

Электронная почта:

office@andreyvl.ru

andreyvlco@hotmail.com

Андрей Дмитриевич Бойчунь или Дмитрий Андреевич Бойчунь