# Линия розлива газированной/негазированной воды 2000БВЧ 1500мл ПЭТ бутылка

Краткие технические характеристики:

1. Автомат выдува ПЭТ бутылок СМ-А4:

Технические характеристики:

| Теоретическая производительность, БВЧ Тара 500мл Тара 1000мл Тара 1500мл Тара 2000мл | 4000 3100 2800 2500 2000 |
| --- | --- |
| Допустимый объём выдуваемой тары, л | 0,1-2,0 |
| Максимально допустимые размеры тары, мм Диаметр Высота | 100 310 |
| Максимальный диаметр горловины | 38 |
| Количество гнёзд в прессформе, шт. | 4 |
| Толщина прессформы, мм | 240 |
| Размеры плиты, мм | 510 Х 360 |
| Электропитание, В (Гц) | 220/380 (50/60) |
| Установленная мощность, кВт | 49 |
| Усреднённая потребляемая мощность, кВт | 13 |
| Требуемый компрессор высокого давления | 3,0м3/мин. 3,0МПа |
| Требуемый компрессор низкого давления | 1,6м3/мин. 1,0МПа |
| Требуемый ресивер | 0,6м3 / 3,0МПа |
| Требуемый осушитель | 3,0м3/мин. 3,0МПа |

| Габаритные размеры, м Блок выдува Ориентатор преформ | 1,9*1,86*1,93 2,0*0,95*2,48 |
| --- | --- |
| Масса, кг Блок выдува Ориентатор преформ | 3600 250 |

2. Компрессор высокого давления:

| Модель | 3,0м3/мин. 30кг |
| --- | --- |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Габаритные размеры, мм | 1900 Х 1200 Х 1500 |
| Масса, кг | 1200 |

3. Компрессор низкого давления:

| Модель | 1,6м3/мин. 10кг |
| --- | --- |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 11 |
| Габаритные размеры, мм | 2000 Х 1100 Х 1900 |
| Масса, кг | 720 |

4. Осушитель (Включая 2 фильтра):

| Модель | 3,0м3/мин. 30кг |
| --- | --- |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
| Габаритные размеры, мм | 1200 Х 700 Х 1300 |
| Масса, кг | 200 |

5. Ресивер:

| Модель | 0,6м3 30кг |
| --- | --- |
| Внутренний диметр ёмкости, мм | 800 |
| Габаритные размеры, мм | Ф1200 Х 1650 |
| Масса, кг | 400 |

6. Охладитель воды:

| Модель | LS-3 |
| --- | --- |
| Пропускная способность, л/мин. | 48 |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,47 |
| Габаритные размеры, мм | 900 Х 500 Х 900 |
| Масса, кг | 110 |

| Осушитель | Ресивер | Охладитель воды |
| --- | --- | --- |

7. Накопительная ёмкость сырой воды:

|  | Номинальная вместимость: 2т; Материал изготовления: ПЭ; Габаритные размеры: Ф1320 Х 1820мм; Масса: 80кг; |
| --- | --- |

8. Насос сырой воды:

Производительность: 4т/час;

Электропитание: 380В/50Гц;

Потребляемая мощность: 0,55кВт;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

9. Фильтр грубой очистки:

Производительность: 4т/час;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: Ф400 Х 2200мм;

Масса: 320кг;

В комплекте система труб и клапана;

10. Угольный фильтр:

Производительность: 4т/час;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: Ф400 Х 2200мм;

Масса: 210кг;

В комплекте система труб и клапана;

11. Фильтр тонкой очистки:

| Производительность: 4т/час; Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304; Габаритные размеры: Ф320 Х 600мм; Масса: 80кг; В комплекте система труб и клапана; |  |
| --- | --- |

12. Ультрафиолетовый облучатель:

|  | Номинальная вместимость: 4т; Электропитание: 220В/50Гц; Потребляемая мощность: 0,75кВт Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304; Габаритные размеры: 900 Х 250 Х 750мм; Масса: 110кг; |
| --- | --- |

13. Ёмкость чистой воды:

| Производительность: 2т/час; Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304; Толщина стенки: 0,6мм; Габаритные размеры: Ф1050 Х 2100мм; Масса: 340кг; |  |
| --- | --- |

14. Насос чистой воды:

Производительность: 3т/час;

Электропитание: 380В/50Гц;

Потребляемая мощность: 0,37кВт;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

15. Триблок гравитационного розлива:

| Теоретическая производительность, БВЧ | 2000 (по таре 1500мл) |
| --- | --- |
| Количество рабочих головок, шт. Ополаскивание Розлив Укупор | 14 12 5 |
| Допустимые размеры бутылки, мм Диаметр Высота | до 105 до 330 |
| Используемые бутылки | ПЭТ |
| Тип розлива | Гравитационный |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,0 |
| Рабочее давление пневматики, МПа | 0,4-0,6 |
| Теоретический расход воздуха, м3/мин. | 0,6 |
| Габаритные размеры, м | 2,2*1,6*2,2 |
| Масса, кг | 1800 |

Комплект поставки включает: воздушный загрузчик пробок, 2м воздушного транспортёра и 4м отводящего транспортёра;

16. Триблок изобарического розлива:

| Теоретическая производительность, БВЧ | 2000 (по таре 1500мл) |
| --- | --- |
| Количество рабочих головок, шт. Ополаскивание Розлив Укупор | 18 18 6 |
| Допустимые размеры бутылки, мм Диаметр Высота | до 105 до 330 |
| Используемые бутылки | ПЭТ |
| Тип розлива | Изобарический |
| Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,0 |
| Рабочее давление пневматики, МПа | 0,4-0,6 |
| Теоретический расход воздуха, м3/мин. | 0,6 |
| Габаритные размеры, м | 2,5*1,6*2,2 |
| Масса, кг | 2100 |

Комплект поставки включает: воздушный загрузчик пробок, 2м воздушного транспортёра и 4м отводящего транспортёра;

17. Датер:

| Количество рядов печати: 2шт.; Символы: 0-9 / A-Z / a-z / + Набор символов; Габаритные размеры: 600 Х 500 Х 300мм; Масса: 40кг; |  |
| --- | --- |

18. Фильтр СО2:

|  | Максимальная производительность: 1,0т/час; Рабочее давление: не более 0,5МПа; Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304; Габаритные размеры: Ф400 Х 1500мм; Масса: 180кг. |
| --- | --- |

19. Сатуратор:

| Производительность: 3,0т/час; Количество ёмкостей: 2 (вода, газ); Рабочее давление: не более 0,4-0,5МПа; Электропитание: 380В/50Гц; Потребляемая мощность: 2,0кВт; Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304; Габаритные размеры: 1300 Х 1000 Х 1800мм; Масса: 800кг |  |
| --- | --- |

20. Танк охлаждения напитка:

|  | Номинальная производительность: 3т/час; Электропитание: 380В/50Гц; Потребляемая мощность: 20кВт; Хладагент: R22 (Фреон); Габаритные размеры танка: 2500 Х 2300 Х 1300мм; Размеры агрегата: 1100 Х 550 Х 900мм; Масса установки: 1150кг. |
| --- | --- |

21. Этикетировочный автомат ООП горячий клей:

| Теоретическая производительность, БВЧ | 4500 (по таре 1500мл) |
| --- | --- |
| Установленная мощность, кВт | 3,4 |
| Количество наклеиваемых этикеток, шт. | 1 |
| Усреднённая потребляемая мощность, кВт | 2,0 |
| Электропитание, В (Гц) | 220 (50) |
| Погрешность позиционирования этикетки, мм | ±2 |
| Допустимые размеры этикетки, мм Длина Ширина | 180 50 |
| Рабочее давление пневматики, МПа | 0,6-0,8 |
| Теоретический расход воздуха, м3/час | 4,5 |
| Диметр шпили, мм | 75/150 |
| Внешний диаметр рулона этикетки, мм | 450 |
| Допустимый диаметр бутылки, мм | 55-110 |
| Габаритные размеры, мм | 2500 Х 1400 Х 1500 |
| Масса, кг | 260 |

22. Групповой упаковщик:

| Производительность, упак./мин. | 8-15 |
| --- | --- |
| Максимально допустимые размеры упаковки, мм | 600 Х 400 Х 350 |
| Размеры термоусадочной камеры, мм | 3700 Х 920 Х 1800 |
| Скорость вращения конвейерной ленты, м/мин. | 2,0-9,2 |
| Рабочее давление пневматики, МПа | 0,6-0,8 |
| Теоретический расход воздуха, м3/мин. | 0,5 |
| Электропитание, В (Гц) | 220/380 (50) |
| Потребляемая мощность, кВт | 20,0 |
| Габаритные размеры, мм Вся машина в сборе Узел формирования запайки упаковки Термоусадочная камера Пульт управления | 5050 X 3300 X 2200 1180 X 1080 X 2370 3890 X 1050 X 2040 1250 X 780 X 1100 |
| Масса, кг | 1200 |

Примечание: Производительность указана теоретическая, фактическая зависит от размеров упаковки, типа плёнки и других факторов.

9 сентября 2010года